## Slide 1
讲师：廖小飞
系列课程—开始语
Linux系统调用
第二章

## Slide 2
为什么学习知识点—提问
如何从用户空间访问内核空间
如何实现自定义系统调用

## Slide 3
课程目标--学习重点
Linux系统调用原理
自定义系统调用实现

## Slide 4
第一节
Linux系统调用原理

## Slide 5
Linux系统调用
系统调用
  内核提供用户进程与内核进行交互的一组接口 叫系统调用
  系统调用的作用：
  1.它为用户空间提供了一种硬件的抽象接口。
  2.系统调用保证了系统的稳定和安全。
  系统调用是用户空间访问内核的唯一手段；
  除异常和陷入外，它们是内核唯一的合法入口。
  后面我们要学习的设备文件和/proc文件系统等方式，最终都是通过系统调用进行访问的。

## Slide 6
Linux系统调用
系统调用过程图：

## Slide 7
Linux系统调用
系统调用过程分析：
  我们在写应用程序时,使用printf函数，printf函数是怎么实现的呢？
  C库中的write()函数 是怎么访问到内核里面的write()函数呢？
  用户程序 运行在用户空间，芯片处于用户模式
  内核程序 运行在内核空间，芯片处于管理模式
  ARM Linux系统利用SWI指令来从用户空间进入内核空间。SWI指令用于产生软件中断，从而实现从用户模式变换到管理模式。

## Slide 8
Linux系统调用
swi指令的用法：
  系统调用，参数传递是通过r0,r1,r2,r3四个寄存器传递。返回值通过r0寄存器传递。

## Slide 9
Linux系统调用
系统调用的实现：
  可在任意位置实现函数
  asmlinkage long sys_函数名(参数)
  {} or
  #include <linux/syscalls.h>
  SYSCALL_DEFINEx(函数名， type1, name1, type2, name2, ...)
  x 表示参数个数， 函数名前面会自动加上sys_
  {}
  linux/arch/arm/kernel/call.S
  CALL(sys_函数名) 加在所有CALL的后面， 系统调用号为前面的调用号加1
  linux/arch/arm/include/asm/unistd.h
  不是必须的， 主要提供给应用层使用, make headers_install会将头文件安装在linux/usr/下
  #define __NR_函数名 (__NR_SYSCALL_BASE+系统调用号)

## Slide 10
第二节
系统调用实现之蜂鸣器驱动

## Slide 11
第三节
课后练习

## Slide 12
课后练习
使用自定义系统调用实现LED驱动

## Slide 13
课程总结
本节课程内容
  Linux系统调用原理
  自定义系统调用实现
下节课程
  Linux模块开发
Notes:       本节课程主要讲了什么？通过本节课程的学习我们掌握了什么？解决什么问题？
      下节课程我们要学习什么？
13