## Slide 1
讲师：廖小飞
系列课程—ARM驱动
ARM指令系统
第二章

## Slide 2
为什么学习知识点—提问
什么是汇编语言
汇编语言有什么优点

## Slide 3
课程目标--学习重点
汇编语言介绍
ARM指令集介绍
指令格式
寄存器组
条件码

## Slide 4
第一节
汇编语言介绍

## Slide 5
汇编语言介绍
汇编语言的概念：
  指用助记符(Memoni)代替操作码，用地址符号(Symbol)或标签(Label)代替地址码的编程语言。
优点：
  可以直接访问硬件
  目标代码简短，执行速度快
缺点：
  可移植性差
  可阅读性差

## Slide 6
ARM指令集介绍
ARM指令集特点：
  指令码长度固定如：32bit。
  几乎所有指令都是有条件执行。
  寄存器与内存之间交换数据采用专用指令集。

## Slide 7
指令格式
基本指令格式：
  其中<>号内的项是必须的，{}号内的项是可选的，各项的说明如下：
<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn>{,<operand2>}
opcode：指令助记符；
cond：执行条件；
S：是否影响CPSR寄存器的值；
Rd：目标寄存器；
Rn：第1个操作数的寄存器；
operand2：第2个操作数；

## Slide 8
指令格式
第2个操作数：
  #immed_8r——常数表达式；
  Rm——寄存器方式；
  Rm,shift——寄存器移位方式；
<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn>{,<operand2>}

## Slide 9
指令格式
第2个操作数：
  #immed_8r——常数表达式；
  该常数必须对应8位位图，即一个8位的常数通过循环右移偶数位得到。
<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn>{,<operand2>}
循环右移10位
0x12
0
0
0
1
0
0
1
0
0x00
0
0
0
0
0
0
0
0
0x00
0
0
0
0
0
0
0
0
0x00
0
0
0
0
0
0
0
0
0x00
0
0
0
0
0
0
0
0
0x00
0
0
0
0
0
0
0
0
0x80
1
0
0
0
0
0
0
0
0x04
0
0
0
0
0
1
0
0
8位常数

## Slide 10
指令格式
第2个操作数：
  Rm——寄存器方式
  在寄存器方式下，操作数即为寄存器的数值。
  例如：SUB R1,R1,R2
  Rm，shift——寄存器移位方式
  将寄存器的移位结果作为操作数(移位操作不消耗额外的时间),但Rm值保持不变
  例如：
  ADD R1,R1,R1,LSL #3 ;R1=R1+R1<<3
  SUB R1,R1,R2,LSR R3 ;R1=R1-R2>>R3
<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn>{,<operand2>}

## Slide 11
寄存器组
ARM寄存器组

## Slide 12
寄存器组
ARM寄存器组
  R13--->SP，为堆栈寄存器，用于C语言类程序之间调用所需的空间指针。
  R14--->LR，连接寄存器，在发生程序调用时，一般用于存放程序返回地址。
  R15--->PC，程序计数寄存器，存放下一条要执行的程序码地址。
  在APCS规范中: R10--->SL，R11--->FP，R12--->IP

## Slide 13
第二节
ARM指令表

## Slide 14
指令表
指令 | 功能 | 实例 | 注释
mov | 给一个寄存器赋值 | mov r0, #10 mov r0, r1 | R0 = 10 R0 = r1
add | 计算两个数值的加法 | add r0，r0，#10 add r0，r0，r1 | R0 = r0 + 10 R0 = r0 + r1
sub | 计算两个数值的减法 | sub r0，r0, #10 sub r0, r0, r1 | R0 = r0 – 10 R0 = r0 - r1
mul | 乘法 | mul r0, r1, r2 | R0 = r1 * r2
cmp Rd,Rm | 比较 | cmp r0,r1 cmp r0,#10 | r0-r1影响cpsr 标志位 r0-10影响cpsr 标志位
arm指令表

## Slide 15
指令表
指令 | 功能 | 实例 | 注释
swp Rd,Rm,[Rn] | 将寄存器中的值与内存地址中的值交换 注：Rn不能与Rd和Rm相同 | swp r0,r1,[r2] | r0 = *r2 *r2 = r1
ldr | 把数据从内存加载的寄存器 | Ldr r0, addr(ARM中非法，arm-linux4.4.3编译器) ldr r0, =addr ldr r1, [r0] ldr r1, [r0, #4] ldr r1, [r0, #4]! ldr r1, [r0], #4 | R0 = *addr R0 = addr R1 = *r0 R1 = *(r0 + 4) R1 = *(r0 + 4); r0 += 4 R1 = *r0; r0 += 4
str | 把数据从寄存器保存的内存 | str r0, addr str r1, [r0] str r1, [r0, #4] str r1, [r0, #4]! str r1, [r0], #4 | *addr = r0 *r0 = r1 *(r0 + 4) = r1 *(r0 + 4) = r1; r0 += 4 *r0 = r1; r0 += 4
内存操作指令

## Slide 16
指令表
指令
功能
实例
注释
ldmfd
把数据从内存加载的寄存器
Ldmfd sp!, {r0-r12, lr}
把寄存器的值放到慢递减栈中
stmfd
把数据从寄存器保存的内存
Stmfd sp!, {r0-r12, lr}
从慢递减栈中把值取到寄存器
b
跳转
B lable
跳到lable 处执行
bl
跳转并保存返回地址
Bl lable
保存下一条指令的地址到lr，并跳转到lable 处执行
ARM指令表

## Slide 17
指令表
指令
功能
实例
注释
mrs
读cpsr
Mrs r0, cpsr
R0 = cpsr
msr
写cpsr
Msr cpsr, r0
Cpsr = r0
swi
软中断
Swi 10
产生软中断异常
svc
等同于swi
Svc 10
产生软中断异常
ARM指令表

## Slide 18
ARM汇编使用方法
C语言与汇编混合编程：

## Slide 19
第三节
条件码

## Slide 20
条件码
条件码：
  使用条件码“cond”可以实现高效的逻辑操作(节省跳转和条件语句)，提高代码效率
<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn>{,<operand2>}

## Slide 21
条件码
CPSR为当前程序状态寄存器：
  N：符号标志位，即被操作的数据中的最高位，负数，该位置1，正数该位置0
  Z：零标志位，即被操作的数据的值为0，将该位值1，否则置0；
  C：进位标志位，当数据进行加减运算时，发生进位或借位时，该位置1，否则置0；
  V：溢出标志位，当数据运算时，最高位（符号位）发生变化时，该位置1，否则置0；

## Slide 22
条件码表
操作码 | 条件助记符 | 标志 | 含义
0000 | EQ | Z=1 | 相等
0001 | NE | Z=0 | 不相等
0010 | CS/HS | C=1 | 无符号数大于或等于
0011 | CC/LO | C=0 | 无符号数小于
0100 | MI | N=1 | 负数
0101 | PL | N=0 | 正数或零
0110 | VS | V=1 | 溢出
0111 | VC | V=0 | 没有溢出
1000 | HI | C=1,Z=0 | 无符号数大于
1001 | LS | C=0,Z=1 | 无符号数小于或等于
1010 | GE | N=V | 有符号数大于或等于
1011 | LT | N!=V | 有符号数小于
1100 | GT | Z=0,N=V | 有符号数大于
1101 | LE | Z=1,N!=V | 有符号数小于或等于
1110 | AL | 任何 | 无条件执行 (指令默认条件)
1111 | NV | 任何 | 从不执行(不要使用)
arm条件码表：

## Slide 23
条件码
示例：
C代码：
if(a > b)
a++;
else
b++;
对应的汇编代码：
CMP R0,R1 ;R0（a）与R1（b）比较
ADDHI R0,R0,#1 ;若R0>R1，则R0=R0+1
ADDLS R1,R1,#1 ;若R0≤R1，则R1=R1+1

## Slide 24
课程总结
本节课程内容
  arm汇编简介
  arm汇编指令格式
  arm寄存器组
  arm条件码
下节课程
  SOC介绍
  总线地址
  GPIO控制器
Notes:       本节课程主要讲了什么？通过本节课程的学习我们掌握了什么？解决什么问题？
      下节课程我们要学习什么？
24