## Slide 1
讲师：廖小飞
系列课程—开始语
ARM中断处理机制
第五章

## Slide 2
为什么学习知识点—提问
ARM中断机制原理
ARM中断处理实现

## Slide 3
课程目标--学习重点
ARM中断原理
S3C2440按键中断分析
ARM中断实现

## Slide 4
第一节
ARM中断处理机制原理

## Slide 5
ARM中断处理机制原理
ARM微处理器的工作模式CPU在运行中，如何知道各类外设发生了某些不预期的事件呢，比如按键按下，串口接收到了数据，USB接口中插入了设备等。
主要有一下两种方法：
    1.查询方式：程序循环地查询各设备的状态并作出相应反应。
    优点是，它实现简单，常用在功能相对单一的CPU在运行中，如何知道各类外设发生了某些不预期的事件呢，比如按键按下，串口接收到了数据，USB接口中插入了设备等。
    2.中断方式：当某事件发生时，硬件会设置某个寄存器；CPU在每执行完一个指令时，通过查看这个寄存器，如果发现所关注的事件发生了，则中断当前程序流程，跳转到一个固定的地址处理这个事件，最后返回继续执行被中断的程序。
    优点：效率高
    缺点：实现复杂

## Slide 6
中断处理的步骤
    1.中断控制器汇集各类外设发出的中断信号，然后告诉CPU
    2.CPU保存当前程序的运行环境（各个寄存器），调用中断服务程序（ISR）来处理这些中断。
    3.在ISR中，通过读取中断控制器，外设相关的寄存器来识别这是哪个中断，并进行相应的处理。
    4.清除中断：通过读写中断控制器和外设相关的寄存器来实现。
    5最后恢复被中断程序的运行环境（即上面保存的各个寄存器等），继续执行。

## Slide 7
S3C2440中断控制器介绍
外部外设，内部外设和中断控制器，CPU的关系框图：
Key
Key
Key
Key
CPU
中断控制器
片内外设

## Slide 8
S3C2440中断控制器介绍
外部外设，内部外设和中断控制器，CPU的关系框图：
1.Request sources（without sub-register）中的中断源被触发之后，SRCPND寄存器中相应的位被置1，如果此中断没有被INTMSK寄存器屏蔽或者快速中断的话，它将进一步处理。
2.Request sources（with sub-register）中的中断源被触发之后，SUBSRCPND寄存器中的相应位被置1，如果此中断没有被INTSUBMSK寄存器屏蔽的话，他在SRCPND寄存器中的相应位也被置1，之后的处理过程就和“Request sources（without sub-register）”一样了。

## Slide 9
S3C2440中断源
S3C2440A支持60种中断源，基本上满足了开发板内部，外部设备等对中断的需求。其中每一个中断源对应寄存器中的一位，显然要支持60种中断至少需要二个32位寄存器，SUBSRCPND和SRCPND分别保存中断源信号。S3C2440A对60种中断源的管理是按层级分的。

## Slide 10
S3C2440中断源
S3C2440A将中断源分为两级：中断源和子中断源
中断源里包含单一中断源和复合中断源
复合中断源是子中断源的复合信号。
如实时时钟中断，该硬件只会产生一种中断，它是单一中断源，直接将其中断信号线连接到中断源寄存器上。
对于复合中断源，以UART串口为例进行说明，每个串口对应一个复合中断源信号INT_UARTn，每个串口可以产生三种中断，也就是三个子中断：接收数据中断INT_RXDn，发送数据中断INT_TXDn，数据错误中断INT_ERRn，这三个子中断信号在中断源寄存器复合为一个中断信号，三种中断任何一个产生都会将中断信号传递给对应的中断源INT_UARTn，然后通过中断信号线传递给ARM内核。

## Slide 11
S3C2440中断控制寄存器
    SUBSRCPND寄存器 子中断记录寄存器
    INTSUBMSK寄存器 子中断屏蔽寄存器
    SRCPND寄存器 中断记录寄存器
    INTMSK寄存器 中断屏蔽寄存器
    INTMOD寄存器 快速中断模式寄存器，只能有一位被设置为FIQ模式
    PRIORITY寄存器 优先级仲裁寄存器
    INTOFFSET寄存器 中断号偏移量寄存器，用来保存当前处理的中断号
    INTPND寄存器 最高优先级中断暂存寄存器，保存经过优先级仲裁的结果

## Slide 12: 中断优先级
12
S3C2440A支持60种中断，多个硬件可能同时产生中断请求，由于CPU只能处理一个中断，中断控制器怎么选择出一个最佳的中断，交给ARM内核进行处理呢？
中断控制器采用优先级仲裁比较的方式进行选择，找出优先级最高的中断源。中断控制器将60种中断源分成7组，如下图所示，它类似体育赛事里的比赛方式，所有参赛选手在小组赛PK，选择出小组赛最优秀选手，然后进入决赛阶段和其它小组最优先选择再PK，最后优胜者就是总冠军。其中ARBITER0~ARBITER5为“小组赛”阶段，中断源信号在各自小组里进行优先级仲裁，选择出最高优先级中断信号，每小组选出的中断信号送到ARBITER6，也就是决赛阶段，选择出最高优先级中断信号，交给ARM内核。
中断信号在7个分组里PK时的优先级是可编程的，通过PRIORITY寄存器进行优先级设置。

## Slide 13
13
中断优先级

## Slide 14
GPIO模块
Key1——INT8
Key2——INT11
Key3——INT13
Key4——INT14
EINTPEND
EINTMASK
EXTINTn
GPGDAT
GPGCON
外部中断
S3C2440按键中断流程分析

## Slide 15
第二节
ARM中断实现

## Slide 16
课程总结
本节课程内容
  ARM中断原理
  ARM中断实现
下节课程
  串口控制器
Notes:       本节课程主要讲了什么？通过本节课程的学习我们掌握了什么？解决什么问题？
      下节课程我们要学习什么？
16